ΓΕΝΙΚΑ

Η εφαρμογή ασφαλτικών γαλακτωμάτων σε έργα οδοποιίας γίνεται για περίπου 70 χρόνια με διαρκώς αυξανόμενες ποσότητες κατανάλωσης.

Στην Ελλάδα η χρήση ασφαλτικών γαλακτωμάτων οδοποιίας είναι ακόμη πολύ περιορισμένη σε σχέση με τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες στον τομέα της οδοποιίας (π.χ. ΗΠΑ 5.000.000 τόννοι ετησίως, Γαλλία 1.300.000 τόννοι ετησίως, Ισπανία 500.000 τόννοι ετησίως, Ελλάδα περίπου 5.000 τόννοι ετησίως).

Τα ασφαλτικά γαλακτώματα ανήκουν στην κατηγορία των ρευστών ασφαλτικών υλικών και αποτελούνται από άσφαλτο, νερό και γαλακτωματοποιητή.

Η διάμετρος των σωματιδίων της ασφάλτου είναι 1-10 μικρά μέσα στο νερό που είναι και το μέσο διασποράς.

Υπάρχουν δυο κατηγορίες ασφαλτικών γαλακτωμάτων:

- ΚΑΤΙΟΝΙΚΑ ή ΟΞΙΝΑ στα οποία η φόρτιση των σωματιδίων της ασφάλτου είναι θετική.

- ΑΝΙΟΝΙΚΑ ή ΑΛΚΑΛΙΚΑ στα οποία η φόρτιση των σωματιδίων της ασφάλτου είναι αρνητική.

Τα όξινα ασφαλτικά γαλακτώματα πλεονεκτούν των αλκαλικών για τους παρακάτω κυρίως λόγους.

- Προσφύονται σε όλα τα είδη των πετρωμάτων με αποτέλεσμα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μικτά πετρώματα.

- Χρησιμοποιούνται και σε υγρές επιφάνειας γιατι οι γαλακτωματοποιητές ενεργούν σαν αντιυδρόφιλα υλικά.

- Αντέχουν περισσότερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην αποθήκευση.

Γιά τους παραπάνω λόγους τα όξινα γαλακτώματα τυγχάνουν σχεδόν μονοπωλιακής χρησιμοποίησης έναντι των αλκαλικών.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ

###### ΤΥΠΟΙ ΟΞΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ

| ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΠΑΣΗ | ΙΞΩΔΕΣ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΚΕ-1 | Ταχεία | Χαμηλό | 55-60 % |
| ΚΕ-2 | Ταχεία | Υψηλό | 60-65 % |
| ΚΕ-3 | Ημιβραδεία | Χαμηλό | 55-60 % |
| ΚΕ-4 | Ημιβραδεία | Χαμηλό | 55-60 % |
| ΚΕ-5 | Ημιβραδεία | Χαμηλό | 55-60 % |

ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΞΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ

| ΚΕ-1 | Συγκολλητικές επαλληψεις σε υπάρχουσες ασφαλτικές επιφάνειες – επιφανειακές επεξεργασίες |
| --- | --- |
| ΚΕ-2 | Σφραγιστικές επαλλήψεις - εμποτισμός σκυρώτων για επισκευές φθορών Παλαιού οδοστρώματος |
| ΚΕ-3 | Ασφαλτομίγματα για άμεση διάστρωση |
| ΚΕ-4 | Ασφαλτομίγματα ανοικτού τύπου με δυνατότητα αποθήκευσης επί μακρον |
| ΚΕ-5 | Προεπαλλήψεις σε επιφάνειες μη ασφαλτικής βάσης |

##### ΚΟΛΟΙΔΗΣ ΜΥΛΟΣ

# ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

Τα όξινα ασφαλτικά γαλακτώματα πλεονεκτούν έναντι των διαλυμάτων για τους παρακάτω λόγους

- Τα γαλακτώματα μπορούν να εφαρμοστούν και επί υγρής βάσεως διότι οι γαλακτωματοποιητές που χρησιμοποιούνται δρούν καί σαν αντιυδρόφιλα υλικά (σε βάσεις με λιμνάζοντα νερά εφαρμόζονται αφού απομακρυνθούν τα λιμνάζοντα νερά )

- Τα γαλακτώματα παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη διασπορά και διεισδυτικότητα .

- Εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος σε αντίθεση με τα διαλύματα που εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες πάνω από 100ο  C

- Έχουν μεγαλύτερη αντοχή και σταθερότητα από τα διαλύματα στα οποία εάν δεν χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος διαλύτης (φωτιστικό πετρέλαιο) μπορεί να ενεργήσει σαν λιπαντικό και όχι σαν συνδετικό υλικό λόγω των στοιχείων που υπάρχουν στους άλλους διαλύτες (π.χ. στο κοινό πετρέλαιο , λάδια - παραφίνες κ.λ.π.)

- Τα γαλακτώματα έχουν συγκριτικά μικρότερο κόστος   εφαρμογής

- Κατά την διάσπαση από το γαλάκτωμα απομακρύνεται στην ατμόσφαιρα νερό και όχι διαλύτης ο οποίος  μολύνει το περιβάλλον

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ

- Το γαλάκτωμα δεν πρέπει  να  θερμαίνεται πάνω από 90ο C ή να ψύχεται κάτω από 0ο C και να μην αραιώνεται με διαλύτες ή νερό .

- Η εφαρμογη γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος .

- Το federal ή η δεξαμενή που θα χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να περιέχουν διάλυμα ή άσφαλτο .

- Πρέπει να καθαρίζεται καλά η προς εφαρμογή επιφάνεια και να απομακρύνονται τα λιμνάζοντα νερά . Η υγρασία δεν εμποδίζει την εφαρμογή .

- Λίγα λεπτά μετά τον ομοιόμορφο ψεκασμό του γαλακτώματος σε ποσότητες που καθορίζονται από την υπηρεσία και τις σχετικές ΠΤΠ το γαλάκτωμα διασπάται (από καφέ σε μαύρο χρώμα ) και είναι έτοιμο να δεχθεί τα ασφαλτόμιγμα .

- Τα μπεκ των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τον ψεκασμό αφού τελειώσει η εργασία να καθαρίζονται καλά με αέρα ή με νερό .

Το ΥΠΕΧΩΔΕ περιγράφει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των όξινων ασφαλτικών γαλακτωμάτων στην  Π.Τ.Π. Α-203 και στις εγκυκλίους οι οποίες ακολουθούν.

ÊÁÔÁÍÁËÙÓÅÉÓ ÁÓÖÁËÔÉÊÙÍ ÃÁËÁÊÔÙÌÁÔÙÍ ÓÔÁ ÌÅÓÏÃÅÉÁÊÁ ÊÑÁÔÇ